Załącznik nr 10

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET X Stół zabiegowy – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 300,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Długość stołu z blatem : 2050 mm ( + 30 mm ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Całkowita szerokość blatu : 580 mm ( + 30 mm ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Regulacja wysokości blatu: 840 do 1020 mm ( + 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Regulacja oparcia pleców: - 350 do 850 ( + 50 ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Regulacja podgłówka: - 350 do 550 ( + 50 ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Przechył Trendelenburga : 250 ( + 50 ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Przechył anty-Trendelenburga : 100 ( + 50 ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 100 ( + 50 ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 + 50 | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Konstrukcja stołu z profili stalowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Konstrukcja stołu lakierowana proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 17. | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Blat stołu 4-ro segmentowy: – podgłówek płytowy - oparcie pleców - płyta lędźwiowa - 2 szt. podnóżków | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Blat przenikalny dla promieni RTG | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Blat z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 22. | Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33192230-3