Załącznik nr 12

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XII Aparat EKG – szt. 2 (wysokość wadium dla pakietu 200,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 606012-51 | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Praca w trybie automatycznym lub ręcznym | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz w najwyższej klasie bezpieczeństwa | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Zasilanie akumulatorowe z sygnalizacją stanu naładowania akumulatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych oraz Cabrera | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Kolorowy ekran (o przekątnej min. 6 cali) | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Prezentacja na ekranie przebiegów 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Menu wyświetlane na ekranie | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Możliwość konfiguracji wyglądu ekranu | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Wydruk na papierze 112 mm | Brak oceny – wymóg |  |
| 12. | Wydruk w trybie 3, 6, lub 12 kanałów | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Czułość 2,5/5/10/20 mm/Mv | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Możliwość rejestracji badania EKG na pamięci wewnętrznej urządzenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Możliwość przeglądania na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń wzmocnienia i prędkości | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Prezentacja na wyświetlaczu wyników analizy i interpretacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Detekcja stymulatora serca | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Cyfrowy filtr pływania izolinii | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Interfejs komunikacyjny z możliwością jednoczasowej komunikacji z innymi urządzeniami przez przynajmniej 3 porty USB | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Możliwość równoczesnej komunikacji z komputerem PC, drukarką i pamięcią USB | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania i archiwizacji badań EKG - CardioTEKA | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Wymiary maksymalne (D x S x W), nie większe niż 350 x 250 x 100 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Czas zasilania z akumulatora min. 2 godziny | 2 godz. – 0 pkt. Największa ilość godz. – 10 pkt. Pozostałe ilości proporcjonalnie |  |
| 27. | Powierzchnie zewnętrzne odporne na środki dezynfekcyjne | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 28. | Możliwość zamocowania urządzenia na dedykowanym stelażu wyposażonym w koła z możliwością ich blokady | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 29. | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń z możliwością jej wyciszenia | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

KOD CPV: 33124100-6