Załącznik nr 24

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XXIV Zestaw do trudnej intubacji: prowadnica i videolaryngoskop – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 600,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadnica światłowodowa |  |  |
| 1. | Prowadnica składająca się zakończonej atraumatycznie rurki z umieszczonym w środku światłowodem oraz z trzonem wizyjnym z okularem pozwalającym na podgląd pola operacyjnego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Okular zintegrowany z prowadnicą. Brak konieczności wyostrzania obrazu. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Pole widzenia min. 70° | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Pozwalająca na używanie z rurkami intubacyjnymi w rozmiarze od 5,5 | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Rurka prowadnicy wykonana ze stali chirurgicznej – giętka umożliwiająca dopasowanie kształtu do stanu i kształtu dróg oddechowych . | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Prowadnica wyposażona w ruchomy uchwyt rurki intubacyjnej pozwalający na dopasowanie miejsca mocowania do długości rurki, oraz wyposażony w port tlenowy służący do biernej tlenoterapii podczas zabiegu intubacji. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 7. | Możliwość korzystania z prowadnicy przy intubacji z użyciem klasycznego laryngoskopu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Temperatura pracy: +5℃ do +40℃ | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Temperatura przechowywania -20℃ do +60℃ | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Videolaryngoskop |  |  |
| 10. | Videolaryngoskop dla dorosłych i dzieci. Zestaw zawiera: 3,5 cala wyświetlacz mocowany na rękojeści, zintegrowaną cyfrową nagrywarkę video wraz z kartą pamięci, pilot pozwalający na dodatkową obsługę zapisanych plików, ładowarkę i wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania z sieci 230V, łyżkę wielokrotnego użytku typu Mac w rozmiarze 3 z systemem video oraz podwójnym światłem UV/LED, aluminiową rękojeść z głębokimi wytłoczeniami pod palce. | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Ekran TFT min. 3,5 cala montowany na rękojeści laryngoskopu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Możliwość obracania ekranu w zakresie 360 stopni. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13. | Zintegrowana cyfrowa nagrywarka video wraz z kartą pamięci SD o pojemności min. 4 GB. | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć. | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Pilot do obsługi zapisanych filmów i zdjęć. | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Czas pracy urządzenia min. 2h – ciągłego używania. | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Szafirowe szkiełko w oknie kamery zapewniające ochronę przed zaparowywaniem. | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Odporność na upadki z wysokości min. 1m. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 19. | Ergonomiczna, lekka, aluminiowa rękojeść z głębokimi wytłoczeniami pod palce. | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Trzpień łączący z łyżkami wykonany ze stali nierdzewnej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Zasilanie akumulatorowe, wielokrotnego ładowania z sieci 230V | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Łyżka wielokrotnego użytku typu Mac rozmiar 3 z system video oraz podwójnym źródłem światła UV i LED białe. | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33171000-9