Załącznik nr 11

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WIELOFUNKCYJNE ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE - 2 szt. – PAKIET XI

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji: (wymagany fabrycznie nowy): 2020

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | ZASADY OCENY | PARAMTER OFEROWANY ( opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2120 mm, (± 50 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max 990 mm (wymiar leża 870x2000) | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Leże łóżka czterosegmentowe, z czego min. 3 segmenty ruchome | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Zasilanie elektryczne 220/230 9V | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej – ( protokół z badań należy przedłożyć wraz z dostawą) | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 2°) - segment uda 0-45° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-16° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-16° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 830mm (+/- 30mm) | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 25 sekund | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego. Optyczny wskaźnik podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora. W celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburga nie dostępna na pilocie przewodowym | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel z możliwością zawieszenie na szczycie łóżka od strony nóg | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Leże wypełnione płytami z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | Leże wykonane z polipropylenu – 10 pkt. Leże wykonane z innego tworzywa – 0 pkt. |  |
| 15. | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 25 cm | Przedłużenie leża 25 cm – 0 pkt. > 25 cm – 10 pkt. |  |
| 16. | Szczyty łóżka wykonane z profilu stalowego, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej, jakości płytą tworzywową (HPL) (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Barierka lakierowana proszkowo, wykonana z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20 mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniająca normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważną | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Pod barierką krążek odbojowy 2 osiowy | TAK– 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 19. | Wysuwana półka do odkładania pościeli, niewystająca poza obrys ramy łóżka | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne | Bez oceny - wymóg |  |
| 21. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Łóżko wyposażone w uchwyty dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn przy min. dwóch segmentach leża | Uchwyty tworzywowe – 10 pkt, metalowe - 0 pkt |  |
| 23. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową | Bez oceny - wymóg |  |
| 24. | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) | Bez oceny - wymóg |  |
| 26 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary | Bez oceny - wymóg |  |
| 27. | Elementy wyposażenia łóżek: - Wieszak kroplówki – 2 szt. - Materac wysokość 10cm dopasowany do rozmiarów leża (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33192120-9