Załącznik nr 18

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XVIII Zestawy akcesoriów rehabilitacyjnych

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW AKCESORIÓW REHABILITACYJNYCH – kpl. 1 |
| Rotor stawu skokowego – szt. 2 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonywania ćwiczeń wolnych i z obciążeniem | TAK |  |
| 3 | Możliwość blokady obrotu stopy wokół osi podłużnej i poprzecznej | TAK |  |
| 4 | Posiada dołączane ramie stanowiące uchwyt dla użytkownika wykonującego ćwiczenia pozycji stojącej | TAK |  |
| 5 | W zestawie min. 4 obciążniki po 0,5kg | TAK |  |
| 6 | Waga max. 8kg | TAK |  |
| 7 | Wymiary bez ramienia: - długość 600mm (+/-5%) - szerokość 600mm (+/-5%) - wysokość 600mm (+/-5%) | TAK |  |
| Poduszka sensoryczna – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Poduszka sensoryczna do ćwiczeń | TAK |  |
| 2 | Posiada gumowe wypustki (kolce) po jednej stronie | TAK |  |
| 3 | Wymiary: - średnica 350mm (+/-5%) - wysokość 65mm (+/-5%) | TAK |  |
| 4 | Maksymalne obciążenie min. 200kg (+/-5%) | TAK |  |
| 5 | Wykonana z PVC | TAK |  |
| 6 | W zestawie pompka | TAK |  |
| Piłka rehabilitacyjna – szt. 3 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Piłka rehabilitacyjna do ćwiczeń | TAK |  |
| 2 | Piłka wykonana w technologii Anti-Burst system | TAK |  |
| 3 | Średnica 250mm (+/-5%) | TAK |  |
| 4 | Maksymalne obciążenie min. 100kg | TAK |  |
| 5 | Wykonana z PVC | TAK |  |
| Łatwoślizg – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Podkład do bezpiecznego przemieszczania chorego z ograniczoną ruchomością lub jej brakiem | TAK |  |
| 2 | Wymiary: - długość 2000mm (+/-5%) - szerokość 1400mm (+/-5%) | TAK |  |
| 3 | Maksymalne obciążenie min. 130kg | TAK |  |
| Panel ślizgowy – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Panel ślizgowy służący do przemieszczania pacjentów na wózek inwalidzki lub łóżko | TAK |  |
| 2 | Po jednej stronie posiadający antypoślizgowe taśmy | TAK |  |
| 3 | Panel dwukrotnie łamany | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - długość 600mm (+/-5%) - szerokość 330mm (+/-5%) - wysokość 5mm (+/-5%) | TAK |  |
| Miękkie nosze do przemieszczania chorych – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Nosze płachtowe do przenoszenia i transportu chorych | TAK |  |
| 2 | Posiadające 8 taśmowych uchwytów wykonanych z poliestru | TAK |  |
| 3 | Wykonane z plawilu o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia i przetarcia | TAK |  |
| 4 | Waga max. 2kg (+/-5%) | TAK |  |
| 5 | Wymiary: - długość 1830mm (+/-5%) - szerokość 395mm (+/-5%) | TAK |  |
| Okład zimno-ciepły – szt. 3 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Żelowy kompres do wykonywania okładów zimno-ciepłych | TAK |  |
| 2 | W zestawie miękki pokrowiec | TAK |  |
| 3 | Wymiary: - długość 300mm (+/-5%) - szerokość 210mm (+/-5%) | TAK |  |
| Klin po endoprotezie – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Klin do stosowania po zabiegach endoprotezoplastyki | TAK |  |
| 2 | Wykonany z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuretanowej pianki | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - długość 350mm (+/-5%) - szerokość 300-200mm (+/-5%) - wysokość 130mm (+/-5%) | TAK |  |
| Półwałek – szt. 6 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Półwałek rehabilitacyjny | TAK |  |
| 2 | Wykonany z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuretanowej pianki | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - długość 600mm (+/-5%) - szerokość 180mm (+/-5%) - wysokość 120mm (+/-5%) | TAK |  |
| Kostka – szt. 4 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Kostka rehabilitacyjna | TAK |  |
| 2 | Wykonana z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuretanowej pianki | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - długość 600mm (+/-5%) - szerokość 200mm (+/-5%) - wysokość 100mm (+/-5%) | TAK |  |
| Klin – szt. 2 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Klin rehabilitacyjny | TAK |  |
| 2 | Wykonany z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuretanowej pianki | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - długość 540mm (+/-5%) - szerokość 220mm (+/-5%) - wysokość 120mm (+/-5%) | TAK |  |
| Szyna elewacyjna – szt. 2 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Szyna elewacyjna służąca do wysokiego, przeciwobrzękowego ułożenia kończyny dolnej po złamaniach, zwichnięciach, stłuczeniach tkanek miękkich, w zapaleniach żył kończyn dolnych | TAK |  |
| 2 | Wykonana z materiału wysokiej jakości dostosowanego do dezynfekcji oraz pianki poliuretanowej | TAK |  |
| Przyrząd ułatwiający nakładanie rajstop i skarpetek – szt. 4 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Przyrząd ułatwiający nakładania rajstop i skarpetek | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w dwa metalowe chromowane uchwyty ułatwiające pacjentom mającym ograniczenia ruchowe założenie skarpet lub rajstop | TAK |  |
| 3 | Uchwyty regulowane teleskopowo | TAK |  |
| Aparat do ćwiczeń stóp – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Urządzenie do ćwiczeń i rehabilitacji stopy i stawu skokowego | TAK |  |
| 2 | W zestawie: - pochyła platforma - 3 gumowe linki o różnym stopniu oporu - rolka masująca | TAK |  |
| Drabinka przyłóżkowa – szt. 6 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Drabinka przyłóżkowa ułatwiająca podnoszenie się i zmianę pozycji | TAK |  |
| 2 | Maksymalne obciążenie min. 150kg | TAK |  |
| 3 | Ilość szczebli 6 szt. | TAK |  |
| 4 | Średnica szczebla 20mm (+/-5%) | TAK |  |
| 5 | Szerokość szczebli 30mm (+/-5%) | TAK |  |
| 6 | Długość całkowita 1800mm (+/-5%) | TAK |  |
| 7 | Szczeble wykonane z lakierowanego drewna, lina polipropylenowa | TAK |  |
| Chwytak – szt. 4 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Chwytak lekki, poręczny i wytrzymały na przeciążenia | TAK |  |
| 2 | Posiada krótki skok dźwigni | TAK |  |
| 3 | Obrotowe szczęki zaciskające się jednocześnie | TAK |  |
| 4 | Długość 750mm (+/-5%) | TAK |  |
| Nakładka podwyższająca na toaletę – szt. 2 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Nakładka podwyższająca na toaletę | TAK |  |
| 2 | Wykonana z łatwego do czyszczenia tworzywa | TAK |  |
| 3 | Wymiary: - szerokość 380mm (+/-5%) - głębokość 430mm (+/-5%) - wysokość 100mm (+/-5%) | TAK |  |
| 4 | Wymiary otworu 210x270mm (+/-5%) | TAK |  |
| 5 | Maksymalne obciążenie 150kg (+/-5%) | TAK |  |
| ZESTAW DROBNYCH AKCESORIÓW DO ĆWICZEŃ – kpl. 1 |
| Rotor kończyn dolnych montowany do drabinki – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Przyrząd do ćwiczeń czynnych i samo wspomaganych w obrębie kończyn dolnych | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w chwytak o regulowanej długości umożliwiający mocowanie do dowolnego elementu pionowego lub poziomego (krata, noga, poprzeczka przy krześle lub fotelu, słupek etc.) | TAK |  |
| 3 | Waga max 4kg | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - szerokość 410mm (+/-5%) - wysokość 420mm (+/-5%) | TAK |  |
| Wałek – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Wałek rehabilitacyjny | TAK |  |
| 2 | Wykonany z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuretanowej pianki | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - długość 200mm (+/-5%) - średnica 80mm (+/-5%) | TAK |  |
| Klin – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Klin rehabilitacyjny | TAK |  |
| 2 | Wykonany z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuretanowej pianki | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyboru tapicerki | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - długość 300mm (+/-5%) - szerokość 400mm (+/-5%) - wysokość 160mm (+/-5%) | TAK |  |
| Półwałek – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Półwałek rehabilitacyjny | TAK |  |
| 2 | Wykonany z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuretanowej pianki | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyboru tapicerki | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - długość 600mm (+/-5%) - szerokość 150mm (+/-5%) - wysokość 100mm (+/-5%) |  |  |
| Wałek – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Wałek rehabilitacyjny | TAK |  |
| 2 | Wykonany z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuretanowej pianki | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyboru tapicerki | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - długość 300mm (+/-5%) - średnica 150mm (+/-5%) | TAK |  |
| Wałek – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Wałek – roller rehabilitacyjny z wypustkami do masażu | TAK |  |
| 2 | Wykonany z pianki EVA | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
| 4 | Twardość w skali Shore’a 65° (+/-5%) | TAK |  |
| 5 | Wytrzymały na obciążenie do 180kg (+/-5%) | TAK |  |
| 6 | Wymiary: - długość 330mm (+/-5%) - średnica 140mm (+/-5%) | TAK |  |
| Wałek – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Wałek rehabilitacyjny | TAK |  |
| 2 | Wykonany z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuretanowej pianki | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - długość 450mm (+/-5%) - średnica 150mm (+/-5%) | TAK |  |
| ZESTAW ZAOPATRZENIA ORTOTYCZNO-REHABILITACYJNEGO – kpl. 1 |
| Balkonik czterokołowy wysoki – szt. 2 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Balkonik czterokołowy rehabilitacyjny wysoki | TAK |  |
| 2 | Stalowa rama | TAK |  |
| 3 | Stabilna konstrukcja | TAK |  |
| 4 | Miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości | TAK |  |
| 5 | Płynnie regulowany kąt uchwytów oraz ich długość | TAK |  |
| 6 | Kółka tylne z hamulcem | TAK |  |
| 7 | Opony gumowe 3” (+/-5%) | TAK |  |
| 8 | Regulowana skokowo wysokość | TAK |  |
| 9 | Niebieski kolor ramy | TAK |  |
| 10 | Wymiary: - szerokość całkowita podstawy jezdnej 530mm (+/-5%) - szerokość wewnętrzna podstawy jednej 460mm (+/-5%) - wymiar poduszki (szerokość x długość x wysokość) 580 x 490 x 50mm (+/-5%) - szerokość całkowita urządzenia 580mm (+/-5%) - chwyt 110mm (+/-5%) - rozstaw uchwytów 29mm (+/-5%) | TAK |  |
| 11 | Waga urządzenia max. 11kg (+/-5%) | TAK |  |
| 12 | Dopuszczalne obciążenie min. 125kg | TAK |  |
| Balkonik trójkołowy – szt. 2 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Balkonik rehabilitacyjny trójkołowy aluminiowy | TAK |  |
| 2 | Składana rama | TAK |  |
| 3 | Hamulce z możliwością blokady | TAK |  |
| 4 | Trzy bezobsługowe koła o średnicy 200mm (+/-5%) | TAK |  |
| 5 | Regulowana wysokość | TAK |  |
| 6 | Ergonomiczne uchwyty | TAK |  |
| 7 | W zestawie torba zamykana na zamek błyskawiczny oraz koszyk | TAK |  |
| 8 | Wymiary: - szerokość 605mm (+/-5%) - wysokość 800-930mm (+/-5%) | TAK |  |
| 9 | Waga urządzenia max 5,5kg (+/-5%) | TAK |  |
| 10 | Dopuszczalne obciążenie min. 120kg | TAK |  |
| Balkonik czterokołowy – szt. 2 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Balkonik rehabilitacyjny czterokołowy aluminiowy | TAK |  |
| 2 | Składana rama | TAK |  |
| 3 | Hamulce z możliwością blokady | TAK |  |
| 4 | Koła przednie o średnicy 190mm (+/-5%) | TAK |  |
| 5 | Koła tylne o średnicy 170mm (+/-5%) | TAK |  |
| 6 | Regulowana średnica | TAK |  |
| 7 | Ergonomiczne uchwyty | TAK |  |
| 8 | W zestawie torba zakupowa | TAK |  |
| 9 | Posiadający uchwyt na kule | TAK |  |
| 10 | Posiadający pas zabezpieczający w trakcie siedzenia | TAK |  |
| 11 | Wymiary: - szerokość 670mm (+/-5%) - wysokość 770-880mm (+/-5%) - długość 700mm (+/-5%) | TAK |  |
| 12 | Waga urządzenia max 7,5kg (+/-5%) | TAK |  |
| 13 | Dopuszczalne obciążenie min. 136kg | TAK |  |
| Kule łokciowe – szt. 8 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Wykonane z aluminium | TAK |  |
| 2 | Posiadające anatomiczny uchwyt | TAK |  |
| 3 | Wyposażone w wysokiej jakości przegubową nasadkę gumową | TAK |  |
| 4 | Możliwość wyboru koloru uchwytu | TAK |  |
| 5 | Wymiary: - wysokość rękojeść do podłoża 790 do 1015mm (+/-5%) - długość rękojeści 100mm (+/-5%) - średnica rękojeści 38mm (+/-5%) - odległość od rękojeści do środka podparcia przedramienia 170mm (+/-5%) | TAK |  |
| 6 | Ilość stopni regulacji wysokości 10 | TAK |  |
| 7 | Waga max. 0,5kg (+/-5%) | TAK |  |
| Orteza wspomagająca zgięcie grzbietowe stopy – szt. 4 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Orteza wspomagająca zgięcie grzbietowe stopy | TAK |  |
| 2 | Orteza pomaga użytkownikowi trzymać stopę w pozycji neutralnej, czyli chodzić bezpiecznie i unikać potknięć | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja ortezy umożliwiająca używanie jej zarówno w dzień jak i w nocy | TAK |  |
| 4 | Możliwość stosowania bez obuwia | TAK |  |
| 5 | Możliwość wyboru spośród 4 rozmiarów S, M, L, XL | TAK |  |
| Orteza na goleń i stopę – szt. 4 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Termoplastyczna orteza na goleń i stopę | TAK |  |
| 2 | Do leczenia pacjentów z utrwaloną supinacją stopy i/lub z wczesną lub długotrwałą spastyką | TAK |  |
| 3 | Posiadająca sprężystą szynę grzbietową | TAK |  |
| 4 | Posiadająca sprężyste włókna, umożliwiające indywidualną regulację siły unoszenia stopy | TAK |  |
| 5 | Możliwość stosowania bez obuwia | TAK |  |
| 6 | Uniwersalny rozmiar | TAK |  |
| Orteza na dłoń i przedramię z ujęciem kciuka – szt. 2 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka | TAK |  |
| 2 | Możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania – dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja posiadająca usuwalną miękką wyściółkę z separatorem palców | TAK |  |
| 4 | Mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem | TAK |  |
| 5 | Możliwość wyboru wersji prawej lub lewej | TAK |  |
| 6 | Dostępna w 3 rozmiarach do wyboru S, M, L | TAK |  |
| Orteza stawu kolanowego – szt. 4 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Orteza pooperacyjna stawu kolanowego | TAK |  |
| 2 | Posiadająca dwie boczne stabilizujące szyny | TAK |  |
| 3 | Posiadająca cztery samoprzylepne niezależne regulowane taśmy stabilizujące | TAK |  |
| 4 | Posiadająca monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta w zakresie: - zgięcia/wyprostu od 0° do 120° - wyprostu od 0° do 90° | TAK |  |
| 5 | Możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara w 0°, 15°, 30°, 45° | TAK |  |
| 6 | Uniwersalny rozmiar | TAK |  |
| 7 | Regulowana długość w przedziale 490-660mm (+/-5%) | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1