Załącznik nr 23

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XXIII Platformy wraz z osprzętem i stacją dla terapeuty

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem – 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Platforma stabilometryczna, fabrycznie nowa – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłącznym podestem połączonym stabilnie z trójstronna barierką zabezpieczającą | TAK |  |
| 3 | Urządzenie pozwalająca na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym | TAK |  |
| 4 | Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB | TAK |  |
| 5 | Dostępny test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników | TAK |  |
| 6 | Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn | TAK |  |
| 7 | Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „Biofeedback” | TAK |  |
| 8 | Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi: Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach, odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość. Test dynamiczny m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie. Test obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący. Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności | TAK |  |
| 10 | Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów | TAK |  |
| 11 | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych | TAK |  |
| 12 | Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń | TAK |  |
| 13 | Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows | TAK |  |
| 14 | Kartoteka pacjenta | TAK |  |
| 15 | Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem video | TAK |  |
| 16 | Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80x99cm (+/-5%) | TAK |  |
| 17 | Wyposażenie: platforma, podest z poręczą, kamera USB | TAK |  |
| 18 | Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB | TAK |  |
| 19 | Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu w kartotece danego pacjenta | TAK |  |
| Platforma balansowa z oprogramowaniem – 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Platforma balansowa do ćwiczeń równowagi i priopriocepcji, fabrycznie nowa – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Trening równowagi i priopriocepcji kończyn dolnych | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonywania ćwiczeń w jednej płaszczyźnie (strzałkowej lub czołowej) lub w obu płaszczyznach | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonywania ćwiczeń w pozycji siedzącej lub stojącej | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonywania ćwiczeń jednonóż/obunóż | TAK |  |
| 6 | Antypoślizgowa powierzchnia urządzenia o średnicy min. 40cm | TAK |  |
| 7 | Dźwiękowa i wizualna informacja zwrotna dla ćwiczącego tzw. „Biofeedback” | TAK |  |
| 8 | Bank gotowych programów treningowych dla pacjenta | TAK |  |
| 9 | Możliwość ustawienia parametrów ćwiczeń w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta | TAK |  |
| 10 | Zakres wychylenia urządzenia: - płaszczyzna przednio-tylna min. +12°/-12° - płaszczyzna przyśrodkowo-boczna min. +12°/-12° | TAK |  |
| 11 | Bezprzewodowe połączenie urządzenia z komputerem, za pomocą modułu USB | TAK |  |
| 12 | Czytelne i przejrzyste oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| Zestaw osprzętu platformy balansowej – 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Stabilny stojak na kółkach | TAK |  |
| 2 | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale | TAK |  |
| 3 | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | TAK |  |
| 4 | Komputer spełniający minimalne wymagania: - system operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit - komputer PC z procesorem min. 2GHz - pamięć min. 8GB RAM - karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 - karta sieciowa Wi-Fi - wymagane złącza: 2 x USB (3.0) oraz 2 X USB (2.0) | TAK |  |
| 5 | Urządzenie przeznaczone do ograniczenia lub wyeliminowania lęku pacjenta przed upadkiem podczas ćwiczeń w postaci szyny sufitowej. Funkcje: - system dynamicznego odciążenia pacjenta - umożliwienie odciążenia w trybie statycznym lub dynamicznym do 20% masy ciała - możliwość wykonania treningu chodu bokiem, łatwa zmiana kierunku chodu, ćwiczeń balansowych oraz równoważnych - zakres użytkowania: pomieszczenia zamknięte, korytarze o wymiarach min. 2 metry szerokości, wysokość pomieszczenia min. 2,30m - łatwy dostęp do pacjenta, możliwość korekcji wzorców chodu Zestaw zawiera: - szyna sufitowa - uniwersalna kamizelka dopasowana do pacjentów o różnej budowie ciała z osprzętem Parametry techniczne: - masa urządzenia bez uprzęży 14kg (+/-15%) - wymiary 4500x53x53mm (+/-15%) - maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg (+/-5%) | TAK |  |
| Zestaw osprzętu platformy stabilometrycznej – 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Stabilny stojak na kółkach | TAK |  |
| 2 | Monitor pacjenta minimum 42 cale | TAK |  |
| 3 | Obsługa komputera z odłączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | TAK |  |
| 4 | Komputer spełniający minimalne wymagania: - system operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit - komputer PC z procesorem min. 2GHz - pamięć min. 8GB RAM - karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 - karta sieciowa Wi-Fi - wymagane złącza: 2 x USB (3.0) oraz 2 X USB (2.0) - kamera podłączona do USB | TAK |  |
| Stacja terapeuty do zarządzania platformami – 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Stacja dla terapeuty do zarządzania systemami platform balansowej i stabilometrycznej, fabrycznie nowa – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Stabilny stojak na kółkach dla stacji centralnej | TAK |  |
| 3 | Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora minimum 22 cale | TAK |  |
| 4 | Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | TAK |  |
| 5 | Komputer spełniający minimalne wymagania: - system operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit - komputer PC z procesorem min. 2GHz - pamięć min. 8GB RAM - karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 - karta sieciowa Wi-Fi - wymagane złącza: 2 x USB (3.0) oraz 2 X USB (2.0) | TAK |  |
| 6 | Dołączony router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej | TAK |  |
| 7 | Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1