Załącznik nr 25

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XXV Parapodium statyczno – dynamiczne– 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pionizator służący do intensywnej i kompleksowej rehabilitacji pacjenta: od pionizacji poprzez trening aktywnego stania, ćwiczeń równowagi, koordynacji ruchowej, po trening wykroku na powierzchni płaskiej i schodach, po naukę chodu, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Mechanizm blokujący umożliwiający trening stania | TAK |  |
| 3 | Mechanizm odblokowujący umożliwiający trening dynamiczny z możliwością odchylania pozycji pacjenta do 6° lub 11° w każdym kierunku | TAK |  |
| 4 | Mechanizm zmiany oporu odchylania pacjenta – co najmniej 5 poziomów | TAK |  |
| 5 | Indywidualne warianty ustawień, umożliwiające prowadzenie ćwiczeń na konkretne partie ciała i treningu faz ruchu, od stania po naukę chodu | TAK |  |
| 6 | Podstawa z możliwością indywidualnego mocowania stóp | TAK |  |
| 7 | Peloty umożliwiające zablokowanie lub indywidualne mocowanie kolan | TAK |  |
| 8 | Peloty umożlwiające mocowanie bioder | TAK |  |
| 9 | Regulowana wysokość płyty stołu terapeutycznego od 95 do 125cm (+/-5%) | TAK |  |
| 10 | Regulowana wysokość prowadników (uchwytów) rąk | TAK |  |
| 11 | Płyta stołu terapeutycznego zabezpieczająca przed uciskiem brzucha pacjenta | TAK |  |
| 12 | Czujnik ruchu współpracujący z oprogramowaniem Biofeedback | TAK |  |
| 13 | Zestaw komputerowy umożliwiający wykonywanie programu ćwiczeń oraz wydruk i dokumentowanie wyników | TAK |  |
| 14 | Wzrost pacjenta od 150 do 200cm | TAK |  |
| 15 | Waga pacjenta min. 140kg (+/-5%) | TAK |  |
| 16 | Urządzenie na kierowanych i blokowanych kółkach transportowych | TAK |  |
| 17 | Masa urządzenia max. 77kg (+/-5%) | TAK |  |
| 18 | Na wyposażenie zestaw komputerowy zawierający: - komputer All-In-One 19” lub 21”, procesor i3-4170 lub równoważny, pamięć RAM 4GB lub większa, pamięć na dysku twardym 20GB, karta graficzna Intel HD Graphics 4400 lub równoważna, złącze bluetooth 2.1, system operacyjny Windows 10 - bezprzewodowa myszka i klawiatura - listwa zasilająca - uchwyt ścienny | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1