Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET IV Stoliki przyłóżkowe – 15 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik przyłóżkowy fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75mm (+/-5mm) | TAK |  |
| 3 | Stelaż stalowy malowany proszkowo na biało | TAK |  |
| 4 | Blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, blat z pogłębieniem, blat z możliwością regulacji wysokości oraz z możliwością pochyłu | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości blatu za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 850-1150mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 6 | Regulacja kąta pochylenia blatu +/-60 stopni | TAK |  |
| 7 | Wymiary blatu: 730x410mm (+/-10mm) Wymiary podstawy: 765x455mm (+/-10mm) | TAK |  |

KOD CPV: 33192000-2