Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mikroskop operacyjny na potrzeby Bloku Operacyjnego Laryngologii – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilna kolumna podłogowa na kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach | TAK |  |
| 2 | Wszystkie koła statywu skrętne, posiadające zabezpieczenia przez uszkodzeniem kabli leżących na podłodze | TAK |  |
| 3 | Oświetlenie światłowodowe | TAK |  |
| 4 | Oświetlenie XENON (główne i zapasowe) | TAK |  |
| 5 | Moc źródła światła głównego >=180 W | TAK |  |
| 6 | Wbudowane zapasowe źródło światła o mocy >=180 W | TAK |  |
| 7 | Blokada unieruchamiająca koła podstawy jezdnej statywu (na każdym z kół). Każde z kół wyposażone w system zabezpieczający przed najechaniem na kable | TAK |  |
| 8 | Sprzęgła elektromagnetyczne głowicy mikroskopu | TAK |  |
| 9 | Pokrętło do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym | TAK |  |
| 10 | Zmywalny pulpit sterujący zintegrowany z statywem | TAK |  |
| 11 | Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję i czyszczenie kolumny | TAK |  |
| 12 | Okulary szerokokątne operatora o powiększeniu >= 12,5x | TAK |  |
| 13 | Zakres korekcji wady wzroku operatora (dioptrii) >=(+5 do -8) | TAK |  |
| 14 | Nasadka okularowa uchylna w zakresie >= 180( | TAK |  |
| 15 | Apochromatyczna optyka mikroskopu | TAK |  |
| 16 | Zmotoryzowany system zoom >= 1:6 | TAK |  |
| 17 | Półautomatyczny system wyważenia mikroskopu | TAK |  |
| 18 | Zmiana parametru zoom poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | TAK |  |
| 19 | Zmotoryzowany system focus (ogniskowej) | TAK |  |
| 20 | System płynnej zmiany ogniskowej realizowanej jednym obiektywem w zakresie min. 200 do 415 mm | TAK |  |
| 21 | Zmiana parametru focus poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | TAK |  |
| 22 | Łatwa zmiana pozycji rękojeści mikroskopu | TAK |  |
| 23 | Regulacja szybkości działania funkcji zoom | TAK |  |
| 24 | Regulacja szybkości działania funkcji focus | TAK |  |
| 25 | Regulacja natężenia oświetlenia poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | TAK |  |
| 26 | Zapamiętanie indywidualnych ustawień mikroskopu dla kilku operatorów >= 3 użytkowników | TAK |  |
| 27 | Zawężania oświetlonego pola. Min. średnica spotu w odległości 200 mm 10–15 mm | TAK |  |
| 28 | Światło koaksjalne, z zawężeniem do pracy przy zabiegach mikrochirurgii krtani | TAK |  |
| 29 | Zakres pochylenia głowicy mikroskopu min. 140( (przód-tył) | TAK |  |
| 30 | Możliwość współpracy mikroskopu z laserami chirurgicznymi | TAK |  |
| 31 | Kolorowa kamera video 1 CMOS HD o rozdzielczości min. 1080 pikseli | TAK |  |
| 32 | Podgląd asystencki boczny z tubusem uchylnym 180 stopni oraz dźwignią zabezpieczającą przed przypadkową zmianą pozycji podglądu | TAK |  |

KOD CPV: 38510000-3