Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zintegrowany system biochemiczno – immunologiczny wraz ze stacją wody.

Producent:  .......................................................................................................

Oferowany model/typ:.................................................................................

Rok produkcji:..................................................................................................

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż z 2017 r., po udokumentowanym przeglądzie technicznym | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 2. | Platforma zintegrowana zarządzana z jednego stanowiska operatorskiego, umożliwiająca aspiracje materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia między modułami | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Pojemność systemu: min. 170 probówek badanych | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Tryby pracy: Rutynowy Cito Swobodny dostęp dla próbek (tzw. random Access) | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Ciągły dostęp do próbek badanych w czasie wykonywania analiz | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | Stacja uzdatniania wody umożliwiająca prawidłową pracę analizatora w oparciu o kryteria, jakie winien spełniać zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny, zainstalowana na koszt Wydzierżawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Barkodowe identyfikowanie: Próbek Odczynników | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników (ich ilości, ważności) | TAK |  | Bez punktacji |
| 10. | Chłodzone miejsca odczynnikowe (zapewniające temp. poniżej 15 ºC) w obydwu częściach zintegrowanego systemu: części biochemicznej i immunochemicznej | TAK |  | Bez punktacji |
| 11. | Możliwość automatycznych powtórek oznaczeń | TAK |  | Bez punktacji |
| 12. | Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki (Auto-Dilution) | TAK |  | Bez punktacji |
| 13. | Wbudowany program kontroli jakości: możliwość graficznego przedstawienia wyników kontroli jakości możliwość zastosowania reguł Westgarda zobrazowanie kontroli w czasie rzeczywistym zobrazowanie kontroli skumulowanej | TAK |  | Bez punktacji |
| 14. | Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany analizator. | TAK |  | Bez punktacji |
| 15. | Dwukierunkowa komunikacja aparatów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. Wydzierżawiający zapewni podłączenie oferowanych analizatorów i uruchomienie dwukierunkowej transmisji danych na własny koszt., w tym dostarczenie niezbędnego sprzętu (czytniki kodów kreskowych, stacje robocze) | TAK |  | Bez punktacji |
| 16. | Zewnętrzne zasilacze awaryjne (UPS) podtrzymujące pracę analizatorów przez min. 20 min | TAK |  | Bez punktacji |
| 17. | Awaria analizatora, włączonego do zintegrowanego systemu, nie spowoduje zatrzymania pracy całego systemu | TAK |  | Bez punktacji |
| 18. | Parametr HbA1C – w pełni automatyczne oznaczenie – bez manualnej obróbki wstępnej krwi pełnej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 19. | Podłączenie analizatorów do zdalnego systemu serwisowego. | TAK |  | Bez punktacji |
| Analizator Biochemiczny wchodzący w skład zintegrowanego systemu biochemiczno- immunochemicznego |
| 20. | Wydajność min. 400 testów fotometrycznych na godz. i 600 testów ISE (potencjometrycznych) | TAK |  | Bez punktacji |
| 21. | CRP liniowość min. do 30 mg/dl, hCRP liniowość min. od 0,02 do 45 mg/dl. | TAK |  | Bez punktacji |
| 22. | Aparat pracujący w oparciu o metodę „mokrej chemii” | TAK |  | Bez punktacji |
| 23. | Typy pomiaru: Fotometryczny-monochromatyczny, bichromatyczny, punktu końcowego, kinetyczny, turbidymetria | TAK |  | Bez punktacji |
| 24. | Kuwety pomiarowe: z tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku, bez konieczności wymiany przez cały okres trwania umowy dzierżawy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 25. | Odczynniki: w 90 % płynne gotowe do użycia niewymagające rekonstytucji | TAK |  | Bez punktacji |
| 26. | Możliwość kontroli pomiarów dla 3 różnych poziomów surowic kontrolnych | TAK |  | Bez punktacji |
| 27. | Minimum 50 miejsc na odczynniki przeznaczone do wykonywania oznaczeń biochemicznych | TAK |  | Bez punktacji |
| 28. | Analizator z wbudowanym, zintegrowanym, bezobsługowym modułem ISE (technologia sensorowa) pozwalającym na jednoczesne oznaczanie sodu, potasu i chloru metodą pośrednią. Kalibracja jonów nie częściej niż raz na 24 h. | TAK |  | Bez punktacji |
| Analizator Immunochemiczny wchodzący w skład zintegrowanego systemu biochemiczno immunochemicznego |
| 29. | Wydajność aparatu: do 100 testów immunochemicznych na godz. | TAK |  | Bez punktacji |
| 30. | Metoda pomiarowa - chemiluminescencja | TAK |  | Bez punktacji |
| 31. | Kuwety pomiarowe: z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku | TAK |  | Bez punktacji |
| 32. | Szybkość uzyskania wyniku troponiny max 20 min. | TAK |  | Bez punktacji |
| 33. | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  | Bez punktacji |
| 34. | Minimum 24 miejsca na odczynniki | TAK |  | Bez punktacji |
| 35. | Stabilność kalibracji oznaczeń minimum 30 dni | TAK |  | Bez punktacji |
| 36. | Możliwość kontroli pomiarów, dla co najmniej 2 różnych poziomów surowic kontrolnych | TAK |  | Bez punktacji |
| 37. | Dodatkowo niezbędne jest spełnienie warunków standaryzacji dla TSH 3rd Gen | TAK |  | Bez punktacji |
| 38. | Odczynniki do analizatorów immunochemicznych po otwarciu stabilne do daty ważności zestawu odczynnikowego | TAK |  | Bez punktacji |
| 39. | Sposób mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej istotności klinicznej - poniżej 0.1 ppm | TAK |  | Bez punktacji |
| 40. | Parametry; Karbamazepina i kwas walproinowy oznaczane metodą chemiluminescencji | TAK |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY DO OCENY JAKOŚCI |
| Lp. | Parametry oceniane zintegrowanych systemów immuno - biochemicznych | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) | Punktacja |
| 1. | Odczynniki gotowe do natychmiastowego wstawienia do analizatora (do pracy) bezpośrednio po wyjęciu z lodówki | TAK/NIE |  | Parametr punktowany: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| 2. | Zastosowanie technologii rozszerzającej liniowość testów enzymatycznych bez konieczności wykonywania rozcieńczeń dla: -ALAT - liniowość min 4700 U/L -ASPAT- liniowość min 5300 U/L - ALP- liniowość min 4500 U/L - CK- liniowość min 4200 U/L - AMY- liniowość min 6500 U/L - GGTP- liniowość min 1500 U/L | Muszą być spełnione łącznie TAK/NIE |  | Parametr punktowany: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| 3. | Aspiracja próbek do badań biochemicznych przed aspiracją próbek do badań immunochemicznych. | TAK/NIE |  | Parametr punktowany: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |

KOD CPV: 38434000-6

Dodatkowe wymagania:

- Wydzierżawiający dostarczy niszczarkę z automatycznym podajnikiem:

  - niszczenie: papier, spinacze, zszywki

  - - maksymalna liczba niszczonych kartek 60

  - - rodzaj cięcia – ścinki

  - - blokada bezpieczeństwa

  - - automatyczny start/stop

  - - funkcja cofania

- Wydzierżawiający dostarczy zamrażarkę szufladową, wolnostojącą. Parametry : klasa A+/A++, całkowita pojemność do 102 litrów, wys x szer x głębokość maksymalnie 85 x 56 x 63.

- Wydzierżawiający dostarczy dwie wirówki MPW -351e ( wirnik horyzontalny 4x200ml, pojemniki okrągłe o średnicy 57/100mm).

Przewidywana ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy

- ALAT                                                                                        16000

- ALBUMINY                                                                               2050

- AMYLAZA                                                                                1800

- ASO                                                                                              305

- ASPAT                                                                                     13000

- ALKOHOL ETYLOWY                                                           1210

- BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA                                               600

- BILIRUBINA CAŁKOWITA                                                   7200

- BIAŁKO CAŁKOWITE                                                            2200

- CHOLESTEROL CAŁKOWITY                                              6268

- CHOLESTEROL HDL                                                              3800

- CHOLESTEROL LDL                                                              5000

- CK                                                                                             1700

- CKMB                                                                                       2000

- CRP                                                                                         25100

- ESTERAZA CHOLINOWA                                                        20

- FOSFATAZA ALKALICZNA                                                1615

- FOSFOR                                                                                   2150

- GGTP                                                                                       2010

- GLUKOZA                                                                             20545

- IMMUNOGLOBULINA A                                                        151

- IMMUNOGLOBULINA G                                                        146

- IMMUNOGLOBULINA M                                                       145

- KREATYNINA                                                                   33000

- KWAS MOCZOWY                                                             3700

- MAGNEZ                                                                              2380

- MOCZNIK                                                                            9160

- NAK                                                                                    38769

- RF                                                                                          1009

- TRIGLICERYDY                                                                 5289

- WAPŃ CAŁKOWITY                                                         3700

- UIBC                                                                                      546

- ŻELAZO CAŁKOWITE                                                      1060

- HEMOGLOBINA GLIKOWANA                                         950

- KWASY ŻÓŁCIOWE                                                           100

- CHLOR                                                                                  100

Badania biochemiczne wykonywane w moczu

- AMYLAZA                                                                         1000

- BIAŁKO W MOCZU                                                          2200

- FOSFOR                                                                                  92

- KREATYNINA                                                                     150

- KWAS MOCZOWY                                                               95

- MAGNEZ                                                                                92

- WAPŃ                                                                                   131

Badania biochemiczne wykonywane w PMR

- Białko                                                                                     200

- glukoza                                                                                   200

Badania immunologiczne

- ANTYGEN HBS                                                                       2220

- ANTYGEN SWOISTY DLA STERCZA PSA                        1900

- FT4                                                                                            4940

- bHCG                                                                                          220

- HIV                                                                                             500

- IMMUNOGLOBULINA IGE                                                    530

- BRAHMS PCT                                                                         5800

- Anti-HCV                                                                                   567

- Anti-TG                                                                                      280

- Anti- ATPO                                                                                950

- TROPONINA                                                                           9500

- TSH                                                                                         13000

- KARBAMAZEPINA                                                                    70

- KWAS WALPROINOWY                                                         190

- SARS COV2G                                                                            150

- SARS COV2M                                                                            100

Oferowane ilości oznaczeń powinny zawierać testy na kontrolę i kalibrację.