Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ultrasonokardiograf – szt. 1

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I Parametry ogólne | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Rok produkcji min. 2022 | Bez oceny - wymóg |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich o maksymalnej wadze 86 kg | Bez oceny - wymóg |  |
|  | II Konstrukcja i konfiguracja |  |  |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 500 000 | 4 700 000 - 4 500 000 kanałów - 0 pkt. > 4 700 000 - kanałów - 10 pkt. |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu powyżej 21”, o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, | 21” - 0 pkt. > 21” -10 pkt. |  |
|  | 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Bez oceny - wymóg |  |
|  | 1 aktywne gniazdo do przyłączenia głowicy dopplerowskiej tzw. „ślepej” | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min. 20 cm, obrót w lewo/prawo | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Dynamika aparatu min. 300 dB | 300 -310 dB - 0 pkt > 310 dB -10 pkt |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 2-12 MHz | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Panel dotykowy o przekątnej min. 12”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję powiększenia obrazu diagnostycznego na 2/3 objętości ekranu | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | Bez oceny - wymóg |  |
|  | III Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 2 cm do 30 cm | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Anatomiczny M-Mode | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min 4 | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 obrazów na sek. | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicy sektorowej kardiologicznej z prędkością min. 19 m/s | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Doppler tkankowy oferowany na głowicy sektorowej | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 20,0 mm | Bez oceny - wymóg |  |
|  | IV Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Min. 16-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalaną przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | V Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych |  |  |
|  | Zakresie częstotliwości min. od 2.0 do 4.0 MHz | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 80 | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej |  |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2,0 – 5,0 MHz (+/-1 MHz) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Szerokość czoła głowicy min. 45 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Liczba elementów akustycznych min. 320 | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Głowica liniowa do badań małych narządów |  |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4,0 – 12,0 MHz (+/-1 MHz) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Szerokość czoła głowicy max. 34 mm | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Liczba elementów akustycznych min. 256 | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Głowica przezprzełykowa do badań kardiologicznych |  |  |
|  | Zakres częstotliwości min. od 2,0 do 7,0 MHz (+/-1 MHz) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Liczba elementów akustycznych, min. 2500 | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych |  |  |
|  | Zakres częstotliwości min. od 5,0 do 13,0 MHz (±1 MHz) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 500 | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Szerokość pola widzenia głowicy min. 50 mm | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Głowica mikrosektorowa |  |  |
|  | Zakres częstotliwości min. od 3,0 do 8,0 MHz (±1 MHz) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Liczba elementów głowicy akustycznych min. 80 | Bez oceny - wymóg |  |
|  | IV Inne |  |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego logo w nagłówku szpitala | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Dostępne bezpłatne narzędzie do tworzenia własnego wzoru raportu na zewętrznym komputerze PC | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania panoramicznego zapewniającą podgląd sklejanego obrazu w czasie rzeczywistym, dostępną na głowicach convex i liniowych | Bez oceny - wymóg |  |
|  | VII Gwarancja i serwis |  |  |
| 70 | Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 24 miesiące | Bez oceny - wymóg |  |
| 71 | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne. | Tak 20 pkt. Nie 0 pkt |  |
| 72 | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od momentu złożenia oferty | Bez oceny - wymóg |  |
| 73 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Bez oceny - wymóg |  |
| 74 | Autoryzacja na sprzedaż a także zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski | Bez oceny - wymóg |  |
| 75 | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok | Bez oceny - wymóg |  |
| 76 | Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33100000-1