Załącznik nr 11

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XI Wózek leżący do transportu pacjenta – szt. 3 (wysokość wadium dla pakietu 450,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych: 650 mm (+ 30 mm) | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 720 mm (+ 30 mm) | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Długość całkowita wózka: 1970 mm (+ 30 mm) | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (+ 20 mm) | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 00 do 700 + 30 | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Przechył Trendelenburga: 260 (+ 30) | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Przechył anty -Trendelenburga:150 (+ 30) | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Odchylenie oparcia nóg regulowane przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą w zakresie od 00 do 400 + 50 | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Wózek wykonany z profili stalowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Profile wózka lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 12. | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Wypraski z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 14. | Trzysegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Leże z dwoma tunelami na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców, jeden w segmencie środkowym) | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Materace leża o grubości min. 60mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Obszycie materaca wykonane z materiału z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 19. | Obszycie materaca niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 20. | Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Wyposażenie wózka: poręcze boczne chromowane | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33193100-0