Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET II Aparat do szybkiego przetaczania płynów– Pompa infuzyjna objętościowa - szt. 1

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa perystatyczna, objętościowa fabrycznie nowa | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Możliwość pracy w trybie objętościowym i wagowym | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Minimalny zakres, szybkość dozowania min. 1-1000ml/h, programowanie co 0,1ml | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Szybkości podania dawki uderzeniowej maks.1500ml/h | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Możliwość bezpiecznego podania dawki uderzeniowej w dowolnym momencie infuzji z dowolną prędkością | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Alarm dźwiękowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Czas pracy pompy przy szybkości 5ml/h min. 10 h | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% maks. 24 godz. | Bez oceny - wymóg. |  |
| 10. | Menu w języku polskim. | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Konwersacyjny system obsługi | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Wielostopniowy pomiar okluzji | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Informacja o stanie naładowania akumulatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Funkcja wypełnienia drenu | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Funkcja Stand-By | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Testy użytkownika | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 17. | Programowanie nazwy leku | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Historia zdarzeń dostępna z pulpitu pompy | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Historia zdarzeń w postaci pliku XML | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 20. | Uchwyt do przenoszenia | Bez oceny - wymóg |  |
| 21. | Możliwość mocowania na statywie, szynie | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Detektor powietrza | Bez oceny - wymóg |  |
| 23. | Zasilanie 50Hz | Bez oceny - wymóg |  |
| 24. | W zestawie 50szt drenów jednorazowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Blokada zmiany parametrów hasłem | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

KOD CPV: 33194000-6