Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET VI Lampa operacyjna wersja przejezdna – szt. 2 (wysokość wadium dla pakietu 1.400,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa na statywie przejezdna | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Koła z możliwością blokady | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Akumulator umożliwiający pracę lampy przy zaniku zasilania z sieci energetycznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Kopuła przynajmniej z 3 panelami diodowymi LED, oddzielonymi od siebie | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Konstrukcja kopuły umożliwiająca zmianę ogniskowania | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Minimum 30 diod w jednym panelu | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Osłona kopuły wykonana z tworzywa | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Kopuła wyposażona w minimum dwa "brudne" uchwyty, umożliwiające zmianę jej położenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Układ zawieszenia umożliwiający regulację wysokości oraz obrót kopuły | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Regulacja natężenia oświetlenia, realizowana w sposób elektroniczny, płynny, w zakresie 5-100% | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Natężenie oświetlenia min. 130 000 lx. | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Średnica pola operacyjnego zmienna, realizowana w sposób płynny, w zakresie min 24 -34 cm | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Regulacja średnicy pola operacyjnego i położenia kopuły realizowana za pomocą sterylizowanego "czystego" uchwytu, dołączonego w ilości min 2 szt. w komplecie z lampą | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Źródło światłą - białe diody LED | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Żywotność źródła światłą min. 50 000 godzin | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Powierzchnie zewnętrzne odporne na środki dezynfekcyjne | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Czas zasilania z akumulatora min. 2 godziny | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 19. | Osłona kopuły oraz tzw. „brudne uchwyty” wykonane z tworzywa wytworzonego z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażanie się bakterii i wirusów | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 20. | Uchwyty na kopule o ergonomicznym kształcie, nie wystające poza obrys kopuły | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 21. | Regulacja natężenia oświetlenia z klawiatury umieszczonej na ramieniu lampy | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

KOD CPV:  33167000-8