Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET VII Diatermia (elektrokoagulacja) z przystawką argonową – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 1.000,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do elektrochirurgii mono- i bipolarnej z modułem | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Wyświetlacz do komunikacji z użytkownikiem | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Przystawka argonowa obsługiwana z panelu diatermii umożliwiająca pracę w plazmą argonową oraz pracę w osłonie argonu wszystkimi prądami cięcia i koagulacji monopolarnej | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o przystawkę do preperowania strumieniem wody do wykorzystania w zabiegach ESD/EMR | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Funkcja neurotestu. Możliwość stymylacji nerwów przy współpracy z dedykowanym neurotestem realizowana z instrumentu monopolarnego. Parametry neurotestu obsługiwane z panelu diatermii. | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Możliwość zapamiętania min 9 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Oprogramowanie w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów z automatyczną aktualizacją parametrów pracy (np. moc, napięcia szczytowe, itp) | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Funkcja „Focus View” – pokazywanie parametrów pracy na wyświetlaczu tylko aktualnie aktywowanego instrumentu | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Moc cięcia monopolarnego min. 200W | Moc 200W – 0 pkt. Największa zaoferowana moc – 10 pkt. Pozostałe moce proporcjonalnie |  |
| 11. | Możliwość regulacji stopnia hemostazy przy cięciu – minimum 8 poziomów | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Możliwość wyboru rodzaju cięcia – min 3 rodzajów) w tym osobne programy do papilotomii i polipektomii | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Tryby koagulacji monopolarnej min. 3: łagodna, forsowna, plazmą argonową. | 3 tryby – 0 pkt. Największa zaoferowana ilość trybów – 10 pkt. Pozostałe ilości proporcjonalnie |  |
| 14. | Moc koagulacji monopolarnej min. 120W | Moc 120W – 0 pkt. Największa zaoferowana moc – 10 pkt. Pozostałe moce proporcjonalnie |  |
| 15. | Możliwość regulacji głębokości koagulacji – min. po 2 różne efekty dla każdego trybu koagulacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Moc koagulacji bipolarnej minimum 120W | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Program do zabiegów endoskopowych do polipektomii i papilotomii. Programy pracujące w trybie automatycznym z możliwością regulacji szybkości cięcia min 4 efektów i grubości koagulacji – min 4 efektów oraz zmian częstości cyklów cięcie/koagulacja/przerwa – min 8 efektów. Nie dopuszcza się regulacji mocy w realizowanej ręcznie – program musi dozować prąd z całego zakresu w zależności od nastawionych parametrów cięcia, rodzaju narzędzia i rodzaju tkanki tak aby utrzymać nastawiony efekt tkankowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Min. 2 programy do koagulacji bipolarnej | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Regulacja ograniczenia mocy z krokiem 1W w całym zakresie pracy diatermii i we wszystkich programach dopuszczających ręczną regulację mocy | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Możliwość uruchamiania funkcji mono- i bipolarnej przy użyciu jednego włącznika nożnego | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyłączeniem się aparatu | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Napięcie szczytowe w żadnym prądzie cięcia i koagulacji nie może przekraczać 4500V | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach przyłączeniowych | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 24. | Włącznik nożny wodoodporny z podwójnym przyciskiem | Brak oceny – wymóg |  |
| 25. | Wózek pod aparaturę z zestawami mocującymi, min. 1 koszem na wyposażenie i kablami zasilającymi | Brak oceny – wymóg |  |
| 26. | Sonda giętka do koagulacji argonowej do endoskopii, giętka, śr 2,3 ,, długość 2,2 m z wypływem czołowym – 2 szt. | Brak oceny – wymóg |  |
| 27. | Kabel do sond argonowych do endoskopii – 1 szt. | Brak oceny – wymóg |  |
| 28. | Kabel do instrumentów endoskopowych typu Olympys – 1 szt. | Brak oceny – wymóg |  |
| 29. | Butla argonowa o pojemności min 1m3 argonu, z niezbędnymi akcesoriami do podłączenia do zestawu | Brak oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33161000-6