Załącznik nr 8

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET VIII  Zestaw do intubacji i wentylacji – szt. 1

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Kompletny, przenośny zestaw do prowadzenia intubacji, wentylacji i resuscytacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Możliwość prowadzenia czynności ratunkowych podczas transportowania pacjenta na noszach lub na desce ortopedycznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Możliwość bezpiecznego transportowania sprzętu, z jednoczesną możliwością szybkiego jego wyjęcia celem użycia | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Torba z możliwością otwierania poszczególnych jej modułów (kieszeni) | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Uchwyty torby, umożliwiające transport zestawu w ręku lub na ramieniu | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Torba wykonana z materiału charakteryzującego się łatwością dezynfekcji i prania | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Czytelne oznaczenie kieszeni torby lub możliwość ich samodzielnego opisania | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9. | Odporność na rutynowo stosowane preparaty do dezynfekcji | Bez oceny - wymóg |  |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |
|  | Wielorazowego użytku: |  |  |
| 11. | Butla tlenowa stalowa o pojemności co najmniej 2l – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Reduktor tlenowy z szybkozłączem ze skokową regulacją przepływu oraz złączką tlenową – wersja DIN ¾” standard polski – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Przewód tlenowy o dł. min. 10 m – 1 szt. | 10m – 0 pkt. powyżej 10m – 10 pkt. |  |
| 14. | Laryngoskop typu Mcintosh, zasilany bateryjnie – 1 szt. , z kompletem łyżek – 3 szt. w różnych rozmiarach | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Kleszczyki Magilla - 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Worek samorozprężalny silikonowy – umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Maska twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego dla dorosłych – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Maska twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego dla dzieci – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Ssak ręczny – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Latarka diagnostyczna – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 21. | Ampularium do samodzielnego wyposażenia, z możliwością opisania - 1 szt. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 22. | Nożyczki – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 23. | Staza zaciskowa – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Jednorazowego użytku: |  |  |
| 24. | Filtry antybakteryjne – 5 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Rurki intubacyjne min. 4 szt. w różnych rozmiarach | Bez oceny - wymóg |  |
| 26. | Końcówki do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych – 5szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 27. | Rurki ustno – gardłowe 5 rozmiarów | Bez oceny - wymóg |  |
| 28. | Maska twarzowa 2 rozmiary | Bez oceny - wymóg |  |
| 29. | Rurka przełykowo –tchawicza Combitube dla dorosłych – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 30. | Rurka przełykowo –tchawicza Combitube dla dzieci – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 31. | Przyrząd do przetaczania płynów – 3 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 32. | Igły jednorazowe – 10 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 33. | Kaniule dożylne (wenflon) – 6 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 34. | Strzykawki jednorazowe – 10 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 35. | Kompresy gazowe – 6 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 36. | Opakowania z płynami infuzyjnymi: 2 szt. po 500 ml, 2 szt. po 250 ml, 2 szt. po 100 ml | Bez oceny - wymóg |  |
| 37. | Plaster poiniekcyjny – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 38. | Olejki do wkłuć dożylnych – 6 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 39. | Płyn do dezynfekcji skóry 1 op. o poj. co najmniej 100 ml | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33171000-9