Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET I KAPNOGRAF - szt. 1

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Urządzenie służące do pomiaru końcowo – wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2)i częstości oddechów | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Odczyt z urządzenia umożliwiający potwierdzenie poprawnego umiejscowienia rurki intubacyjnej, ocenę głębokości i skuteczności uciśnięć klatki piersiowej | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Odczyt z urządzenia umożliwiający rozpoznanie spontanicznego powrotu krążenia | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Zakres pomiaruCO2: 0-99 mmHg | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Dokładność pomiaru CO2: 4 mmHg | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Zakres pomiaru częstości oddechu: 5 – 150/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Dokładność pomiaru częstości oddechu: 2/min | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Urządzenie przystosowane do transportu | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Wymiary do 10x10x10cm | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Masa do 150g | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Możliwość krótkich pomiarów stężenia EtCO2 u dorosłych, dzieci i niemowląt | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Możliwość oceny skuteczności wykonywanego RKO | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Wzmocniona wytrzymałość mechaniczna | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Możliwość pracy w zakresie temperatur 0-40°C | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Urządzenie wodoodporne | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 17. | Alarmy przekroczenia ustawianych przez użytkownika granic alarmowych (sygnalizacja dźwiękowa i wizualna) w tym: | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Sygnalizacja dźwiękowa i graficzna ostrzegające o ewentualnym braku i o niedrożności złączki | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Sygnalizacja dźwiękowa i graficzna ostrzegające o braku oddechu (bezdech), oraz o wysokim i niskim poziomie EtCO2 | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Sygnalizacja dźwiękowa i graficzna ostrzegające o niskim poziomie naładowania baterii | Bez oceny - wymóg |  |
| 21. | Praca urządzenia na standardowych (ogólnodostępnych) bateriach | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Czas pracy urządzenia po jednorazowej wymianie baterii, co najmniej 5 godz. | Bez oceny - wymóg |  |
| 23. | Ochrony przed przedostaniem się płynu i ciał stałych | Bez oceny - wymóg |  |
| 24. | Torba do przenoszenia lub etui | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 25. | Czytelny ekran LCD | Bez oceny - wymóg |  |
| 26. | Możliwość osobnego zakupu złączek oddechowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 27. | Wskaźnik stopnia naładowania baterii | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 28. | Odporność obudowy, czujnika i okablowania na rutynowo stosowane preparaty do dezynfekcji | Bez oceny - wymóg |  |
| 29. | Obsługa poprzez menu w języku polskim lub za pomocą symboli bezsłownych | Bez oceny - wymóg |  |
| 30. | Automatyczna kalibracja aparatu | Bez oceny - wymóg |  |
| 31. | W zestawie złącza oddechowe dla dorosłych min. 10 szt. i dla dzieci do 1 roku życia min. 5 szt. | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33100000-1