Załącznik nr 10

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET X Terapia falami uderzeniowymi + laser wysokoenergetyczny  – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat 2-kanałowy: terapia falami uderzeniowymi oraz laser wysokoenergetyczny, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Ekran kolorowy, dotykowy min. 5,7” | TAK |  |
| 3 | Wymiary sterownik 320 x 190 x 280mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 4 | Wymiary kompresor powietrzny 330 x 220 x 300mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 5 | Waga aparatu bez akcesoriów max 7kg | TAK |  |
| 6 | Waga kompresora powietrznego max 20kg | TAK |  |
| 7 | Zasilanie sieciowe 230V / 50-60Hz 115V / 50-60Hz | TAK |  |
| 8 | Specjalistyczny stolik umożliwiający montaż sterownika i kompresora, posiadający kuwetę z tworzywa sztucznego na akcesoria oraz 4 kółka skrętne | TAK |  |
| 9 | Laser diodowy klasa IV | TAK |  |
| 10 | Moc maksymalna w trybie ciągłym 7W | TAK |  |
| 11 | Długość fali: 810nm, 980nm – jednocześnie | TAK |  |
| 12 | Tryby pracy: ciągły, impulsowy, pojedynczy impuls | TAK |  |
| 13 | Moduł kalibracji wbudowany w aparat | TAK |  |
| 14 | Bank jednostek chorobowych min. 38 | TAK |  |
| 15 | Encyklopedia terapii z kolorowymi rysunkami anatomicznymi – minimum 38 | TAK |  |
| 16 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych procedur terapeutycznych – minimum 200 | TAK |  |
| 16 | Kartoteka pacjentów z możliwością przypisywania terapii do pacjenta | TAK |  |
| 17 | Nakładka dystansowa na aplikator mocowana magnetycznie, średnica 30mm | TAK |  |
| 18 | Wyłącznik bezpieczeństwa | TAK |  |
| 19 | Obsługa za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
| 20 | Światło nawigacyjne: klasyfikacja strumienia celującego – Klasa 3B, długość fali 650nm, maksymalna moc wychodząca 1mW | TAK |  |
| 21 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 22 | Maksymalna dawka w trybie ciągłym 200J/cm2 | TAK |  |
| 23 | Obszar leczenia do 500cm2 | TAK |  |
| 24 | Częstotliwość 1Hz – 100Hz | TAK |  |
| 25 | Czas trwania impulsu 2ms – 1000ms | TAK |  |
| 26 | Okulary ochronne 2 szt. | TAK |  |
| 27 | Parametry fali uderzeniowej: | TAK |  |
| 28 | Maksymalne ciśnienie do 5 barów | TAK |  |
| 29 | Częstotliwość 1-22Hz | TAK |  |
| 30 | Tryb pojedynczy i ciągłych uderzeń | TAK |  |
| 31 | Tryb BURST – wiązki uderzeń | TAK |  |
| 32 | Liczba protokołów 27 | TAK |  |
| 33 | Encyklopedia z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 34 | Programy użytkownika 100 | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1