Załącznik nr 12

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XII Aparaty do masażu uciskowego

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do drenażu limfatycznego – 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Aparat do masażu uciskowego, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy min. 5,7” ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Liczba komór 12 | TAK |  |
| 4 | Zakres ciśnienia 20-160mmHg | TAK |  |
| 5 | Gradient 0-100% płynna regulacja | TAK |  |
| 6 | Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi minimum 15 | TAK |  |
| 7 | Gotowe sekwencje programów zabiegowych | TAK |  |
| 8 | Możliwość tworzenia i zapisywania do 100 własnych programów użytkownika | TAK |  |
| 9 | Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory | TAK |  |
| 10 | Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora | TAK |  |
| 11 | Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie | TAK |  |
| 12 | Aplikatory w zestawie (mankiety): - Spodnie 24 komorowe - Mankiet na rękę min. 8 komór – 2 sztuki - Mankiet na nogę min. 10 komór – 2 sztuki - Złącze do dwóch mankietów | TAK |  |
| 13 | Jednorazowe podkłady foliowe do mankietów min. 100 sztuk | TAK |  |
| 14 | Waga max 7,5kg | TAK |  |
| 15 | Czas trwania terapii do 99 minut | TAK |  |
| 16 | Złącze umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów | TAK |  |
| 17 | Automatyczna identyfikacja aplikatora przez aparat | TAK |  |
| 18 | Możliwość wyłączenia poszczególnych komór w aplikatorze | TAK |  |
| 19 | Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony w kabel zasilający, posiadający minimum 5 otwieranych uchylnie schowków oraz 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
| Urządzenie do masażu uciskowego z mankietami – 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Aparat do masażu uciskowego, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | 3 wyświetlacze diodowe | TAK |  |
| 3 | Liczba komór 12 | TAK |  |
| 4 | Zakres ciśnienia 20-160mmHg | TAK |  |
| 5 | Gradient 0, 10, 20, 30% | TAK |  |
| 6 | Minimum 8 gotowych programów zabiegowych | TAK |  |
| 7 | W zestawie: - 2 mankiety min. 10-komorowe na nogi - 2 mankiety min. 8-komorowe na ręce - złącze do dwóch mankietów | TAK |  |
| 8 | Aktywność działającej komory widoczna na histogramie | TAK |  |
| 9 | Waga max. 7,5kg | TAK |  |
| 10 | Czas trwania terapii do 99 minut | TAK |  |
| 11 | Złącze umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów | TAK |  |
| 12 | Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1