Załącznik nr 22

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XXII Lampa do naświetlań  – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nowoczesna lampa do naświetlań światłem czerwonym, fabrycznie nowa – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Lampa wyposażona w elektroniczny sterownik czasowy z regulacją jasności | TAK |  |
| 3 | Posiada wyświetlacz czas / jasność | TAK |  |
| 4 | Posiada możliwość programowania sekwencji czas / jasność | TAK |  |
| 5 | Posiada zegar zabiegowy | TAK |  |
| 6 | Stabilna konstrukcja mechaniczna | TAK |  |
| 7 | Posiada wymuszone chłodzenie tubusa | TAK |  |
| 8 | Tubus posiada siatkę zabezpieczającą przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra | TAK |  |
| 9 | Możliwość wypięcia lampy i ustawienia jej na statywie stołowym dołączonym do zestawu | TAK |  |
| 10 | Zegar zabiegowy z regulacją w zakresie 1-30min. | TAK |  |
| 11 | Jasność regulowana krokowo o 10% w zakresie 10-100% | TAK |  |
| 12 | Maksymalna moc żarówki 375W | TAK |  |
| 13 | Maksymalny pobór mocy 450W | TAK |  |
| 14 | Wysokość urządzenia na statywie w zakresie 1,2m do 1,9m | TAK |  |
| 15 | Masa urządzenia max 13,7kg ( z żarówką i filtrem) | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie: przewód sieciowy, promiennik 375W, filtr czerwony, filtr niebieski, okulary ochronne dla pacjenta + okulary ochronne dla terapeuty, zapasowe bezpieczniki, statyw stołowy | TAK |  |
| 17 | Leżanka parametry: - lekka drewniana konstrukcja i wygodny materac - blat obity materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych - posiada otwór na twarz - wymiary 200cm x 70cm x 65cm (+/-5%) - regulacja kąta nachylenia zagłówka od 0° do +35° - dopuszczalne obciążenie min. 200kg - waga max 34kg (+/-55) | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1