Załącznik nr 26

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XXVI System elektrostymulacji funkcjonalnej – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw dynamicznych ortez wspomagających ruch kończyny dolnej niedowładnej, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Bezprzewodowy zestaw ortez do funkcjonalnej rehabilitacji, wspomagających chód poprzez stymulację do zgięcia grzbietowego stopy w odpowiednich fazach chodu z możliwością wykorzystania na inne części ciała (udo, kończyny górne). Umożliwia poprawę funkcjonalności oraz przyspieszenie procesu rehabilitacji | TAK |  |
| 3 | W zestawie: - orteza na kończynę dolną lewą - orteza na kończynę dolną prawą - zestaw kliniczny do programowania jednostki sterującej - walizka transportowa - ładowarka - elektrody aplikujące 10 par podkładów materiałowych oraz 20 par elektrod samoprzylepnych - pasy mocujące ortezę | TAK |  |
| 4 | Możliwość pracy stymulatora w co najmniej trzech trybach umożliwiających stymulację w trakcie chodu, treningu poprzez terapeutyczną pracę nad mięśniami oraz tryb kliniczny wykorzystywany podczas ustawiania parametrów stymulacji | TAK |  |
| 5 | Ortezy zasilane prądem, działanie sygnalizowane dźwiękiem | TAK |  |
| 6 | Właściwości stymulacji (min.): - zakres 0-5000 omów - ładunek nominalny 500 omów - maksymalny ładunek 500 omów (80mA, 120V) - powtarzalność impulsów 20-45Hz - maksymalne napięcie 120V - regulacja natężenia 0-80mA | TAK |  |
| 7 | Właściwości transmisji: częstotliwość 2,4Ghz, zakres ISM | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1