Załącznik nr 8

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET VIII Wózek opatrunkowy  – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek opatrunkowy fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Wózek opatrunkowy wyposażony w: - szafka z 3 szufladami, wysokość frontów x 156mm (+/-5mm) - 1 x blat roboczy stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka o wymiarach 530x440mm (+/-10mm) - 1 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami - 1 x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną - 2 x uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
| 3 | Stelaż wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu | TAK |  |
| 4 | Blat z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm (+/-5mm) | TAK |  |
| 5 | Szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany (kolor do wyboru przez Zamawiającego), prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK |  |
| 6 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniąca funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (+/-5mm), w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 7 | Uchwyt do worka na odpady ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 8 | Wymiary wózka bez wyposażenia (szerokość x głębokość x wysokość) 700x560x1000mm (+/-10mm), wysokość od podłoża do blatu | TAK |  |
| 9 | Wymiary szafki (szerokość x głębokość x wysokość) 600x500x550mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 10 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady (szerokość x głębokość x wysokość) 525x465x145mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 11 | Wymiary blatu 600x500mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 12 | Wymiary powierzchni użytkowej blatu 550x450mm (+/-10mm) |  |  |

KOD CPV: 33192000-2