Załącznik nr 9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET IX Wózek do przewozu leków  – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do przewozu leków fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Wózek wyposażony w 2 blaty w formie 4 wyjmowanych tac wykonanych ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 3 | Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na kolor biały, wykonany z kształtownika o przekroju min. 20x20mm, zapewniającego stabilność wózka | TAK |  |
| 4 | Wózek wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 5 | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, zamontowany na krótszym boku. Uchwyt wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20mm | TAK |  |
| 6 | Wymiary całkowite: - szerokość 660mm (+-20mm) - głębokość 430mm (+/-20mm) - wysokość 890mm (+/-20mm) | TAK |  |
| 7 | Tace wyposażone w przegródki na leki z tworzywa PE, po 2 tacę. Ilość oczek w 1 przegródce 15 (60 na poziom). Wymiar jednego oczka 56x48 mm (+/-5mm), wysokość 16mm (+/-1mm) | TAK |  |
| 8 | Powierzchnia tac szlifowana | TAK |  |
| 9 | Grubość tacy min. 0,8mm | TAK |  |
| 10 | Wyposażenie dodatkowe: - 2 x uchylna miska na odpadki ze stali nierdzewnej o pojemności min. 2,5L, średnica 220mm (+/-10mm) | TAK |  |

KOD CPV: 33192000-2