Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Automatyczny, dwumodułowy, zintegrowany system do oznaczania parametrów fizykochemicznych  i analizy ilościowej  elementów upostaciowanych moczu

Producent:  .......................................................................................................

Oferowany model/typ:.................................................................................

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):...................................

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż z 2018 r., po udokumentowanym przeglądzie technicznym | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Pełna automatyzacja obiegu próbki – statywy z probówkami przekazywane są automatycznie pomiędzy modułami, bez konieczności manualnego przestawiania próbek. | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Badanie moczu natywnego bez wstępnej obróbki. | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Elementy upostaciowane zliczane ilościowo na jednostkę objętości ( mikrolitr) | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Integracja wszystkich wyników w formie graficznej z podłączonych aparatów/modułów. | Bez oceny – wymóg |  |
| Parametry dla modułu do oznaczeń badań fizykochemicznych przy użyciu testów paskowych |
| 6. | Wydajność analizatora minimum 200 oznaczeń/godzinę | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Minimalna wymagana objętość materiału: 1 ml, system aspiracji próbek z funkcją wykrywania powierzchni płynu | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Maksymalna objętość aspiracji 250 uL | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Pojemność podajnika do 80 próbek moczu | Brak oceny – wymóg |  |
| 10. | Materiał kontrolny na dwóch poziomach ( niskim –L i wysokim –H) obejmujący wszystkie parametry chemiczne oraz ciężar właściwy. | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Mocz aspirowany bezpośrednio z probówki. Brak przygotowania próbki do badań. | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Automatyczne czyszczenie sondy aspirującej próbkę, automatyczne usuwanie pasków do pojemnika na odpady. | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Oznaczane parametry: standardowo 9 parametrów z paska: pH, glukoza, białko, krew, urobilinogen, ketony, bilirubina, azotyny, leukocyty oraz dodatkowo: ciężar właściwy, kolor moczu, zmętnienie moczu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Pomiar parametrów w oparciu o metody fotometryczne i refraktometryczne | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Dokładny pomiar ciężaru właściwego moczu w oparciu o metodę refraktometryczną z korekcją temperatury. Brak pasków kalibracyjnych do ciężaru właściwego i konieczności wcześniejszej kalibracji pomiaru fotometrycznego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Automatyczne określanie barwy i zmętnienia moczu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Flagowanie wyników patologicznych. | Bez oceny – wymóg |  |
| Parametry dla modułu przeznaczonego do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowanych w moczu |
| 18. | Wydajność minimum 80 oznaczeń/godzinę | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Podajnik na minimum 80 próbek moczu | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Wbudowany zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Materiał kontrolny na dwóch poziomach. | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Mocz aspirowany bezpośrednio z probówki. Brak przygotowania próbki do badań oraz zastosowania dodatkowych materiałów zużywalnych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Automatyczne czyszczenie sondy aspirującej próbkę. | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Parametry raportowalne na wyniku: Erytocyty, leukocyty, agregaty leukocytów, nabłonki, bakterie, wałeczki, kryształy, komórki drożdżopodobne, pasma śluzu, plemniki. | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Różnicowanie nabłonków z ich dokładnym ilościowym pomiarem. | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Różnicowanie wałeczków ( szkliste, patologiczne) z ich dokładnym ilościowym pomiarem. | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Metody pomiaru – fluorescencyjna cytometria przepływowa z ogniskowaniem hydrodynamicznym, konduktometria. | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Wyniki prezentowane na skattergramach i histogramach | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Wyniki raportowane w liczbie elementów upostaciowanych w mikrolitrze moczu | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Dokładny pomiar bakterii z dodatkowym wskazaniem za pomocą oflagowania Gram (-) i Gram (+) | Bez oceny – wymóg |  |
| PARAMETRY DO OCENY JAKOŚCI |
| Lp. | Parametry oceniane | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| 1. | Najmniejsza wymagana objętość moczu potrzebna do wykonania pełnego badania 2,3 ml | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Różnicowanie krwinek czerwonych i hemoglobiny na pasku | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

KOD CPV: 38434000-6

Ilość oznaczeń  przewidziany na okres dzierżawy – 36 miesięcy:  42000 oznaczeń

Dodatkowe wymagania :

Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych.