Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy– szt. 1

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnica kanału roboczego — 2,8mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna wziernika— 9,8 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej — 9,8 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Kąt obserwacji — 140 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer do mocowania narzędzi oraz śluz roboczych | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Wyposażony w kanał wodny typu Water Jet | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Zawór testera szczelności w konektorze | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej i rejestracji zdjęć i filmów | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | System głębi ostrości min 4-100mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Długość robocza min 1050mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Obrotowy konektor w zakresie 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Złącze sprzężenia zwrotnego umieszczone na konektorze | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodein paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta | Bez oceny - wymóg |  |
| 21. | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla COPP | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego | Bez oceny - wymóg |  |
| 23. | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji 6 zakresów widma | Bez oceny - wymóg |  |
| 24. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę) | Bez oceny - wymóg |  |
| 26. | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO w warunkach: Temperatura: 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg.Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600— 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55 °C (131 °F) | Bez oceny - wymóg |  |
| 27. | Długość całkowita min 1373 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 28. | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BE | Bez oceny - wymóg |  |
| 29. | Aparat o odporności elektromagnetycznej lEC 60601-1-2 EMC | Bez oceny - wymóg |  |
| 30. | Końcówka dystalna wyposażona w 2 światłowody | Bez oceny - wymóg |  |
| 31. | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym EPK-l00p | Bez oceny - wymóg |  |
| 32. | Wyposażenie: |  |  |
| 33. | Olejek silikonowy do uszczelek zaworu — kpI szt. Zawór ssący wielorazowy — 1 kpi Zawór woda powietrze wielorazowy —1 kpI Komplet uszczelek do zaworu ssącego - 1 kpI Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze - 1 kpI Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego —1 kpi Szczotka czyszcząca kanał roboczy — kpi Adaptery do ręcznego mycia aparatu — 1 kpi Pojemnik do transportu endoskopów — 1_kpI | Bez oceny - wymóg |  |
| 34. | Gwarancja 24 miesiące | Bez oceny - wymóg |  |
| 35. | Przegląd w czasie gwarancji | Bez oceny - wymóg |  |
| 36. | Szkolenie personelu | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33100000-1